淮杜环行〔2024〕9号

关于淮北创源汽车科技有限公司废旧汽车资源化绿色循环利用环境影响报告表的批复

淮北创源汽车科技有限公司：

你单位报送的《废旧汽车资源化绿色循环利用环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

- 原则同意《报告表》结论。本项目为新建，位于安徽省淮北市杜集经济开发区罗里村北标准化厂房1期和2期建设废旧汽车资源化绿色循环利用项目，购置拆解设施设备、安全设施设备、环保设施设备以及相应电子设施设备等，配套建设辅助工程、环保工程等。项目建成后可实现年拆解4万辆废旧汽车的拆解能力。本项目已经安徽淮北杜集经济开发区管理委员会备案（杜经开备〔2023〕9号），备案代码：2306-340602-04-01-653702。项目总投资15000万元，其中环保投资500万元，占总投资额的3.3%。本项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合淮北杜集经济开发区总体规划。

二、本项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告表中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期间环境保护管理，制定严格的施工环境保护方案。落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。在施工场地内经常洒水抑尘，减少施工过程及物料运输引起的扬尘；施工中产生的固体废弃物应及时清运，妥善处置。

2、实行雨污分流，强化节水措施，提高水的重复利用率。落实《报告表》提出的关于废水防治措施，新建1座厂区污水处理站（规模20m3/d，污水处理工艺为：“隔油+絮凝+沉淀”处理工艺）处理。本项目生活污水经化粪池预处理，同餐饮废水通过油水分离器处理后与车间保洁废水及初期雨水进入厂区污水处理站经厂区污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及淮北市龙湖污水处理厂接管标准限值要求后，由总排口经市政污水管网进入龙湖污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后入龙河。

3、落实《报告表》提出的关于废气防治措施。本项目一号厂房、二号厂房拆解车间采取密闭区间负压收集，废油液抽取废气采用集气罩收集后，分别经2套二级活性炭吸附装置处理，废气处理达标后分别通过2根18m高排气筒（DA001、DA003）排放；一号厂房、二号厂房切割打包废气采用密闭区间负压收集后，分别经2套布袋除尘器过滤处理，废气处理达标后分别通过2根18m排气筒（DA002、DA004）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。本项目生产车间均采用封闭式生产，减少无组织废气产生；本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值及无组织排放浓度监控限值；厂区非甲烷总烃无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限制要求。

同时，颗粒物、挥发性有机物排放须满足淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制要求。

4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

5、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管理。项目废钢铁、废锂电池、废玻璃、废电线电缆、废橡胶（轮胎）、废有色金属、废塑料、其他废物粉屑等、污水处理站污泥等一般工业固体废物分类收集后，直接出售给相关回收单位再生利用，不在厂区内进行进一步拆解加工；废蓄电池，废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂、油泥、废滤清器、废尾气净化催化器、含汞部件、含铅部件、废电路板及电子元件、动力电池等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运、处理。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好初期雨水池、污水处理站、危废暂存间、拆解车间、事故池、拆解蓄电池、吸油等区域等防渗工作，防止污染土壤和地下水。

7、加强日常风险防范和应急处置能力建设等工作，降低风险事故发生的几率及危害程度。建设150m³事故应急池。

8、采纳《报告表》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

四、建设单位应切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，且须取得排污许可证后方可排放污染物。项目须按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行监测、验收，编制验收报告并公示；验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

六、请区生态环境综合行政执法大队和杜集经济开发区做好本项目“三同时”的日常监管工作。

2024年3月29日

抄：区生态环境综合行政执法大队，杜集经济开发区。